Royce-S1199钕铁硼专用钝化剂

一、特性

本产品是我公司研发部门专门针对钕铁硼磁性材料开发的新型高效环保型钝化剂，指标符合RoHS指令；药剂具特殊的缓冲体系，克服工件表面及内部的腐蚀,钝化效能稳定。

该产品使用简单、方便，经处理后的产品具有长时间放置在空气中不生锈的特点，其钝化膜均匀、稳定、具有优异的物理化学性能性能，且呈均匀的本色金属光泽膜，钕铁硼磁性材料经处理后，其外观及耐蚀性能明显优于磷化产品，且其磁通量不受任何影响。

经处理后的钕铁硼工件其耐腐蚀性能优异，中性盐雾测试最长可达20分钟以上；湿热实验（85℃，RH：85%）达40分钟以上。

二、使用方法及处理工艺

1．使用工艺

处理浓度          50%或原液使用

处理温度				    常    温

搅拌方式			    空气或机械搅拌

处理方法			   	 浸    泡

处理时间             3－5分钟

2．处理流程(参考工艺操作说明)

工件脱脂 → 水洗 → 酸洗→ 水洗 → 超声波除灰 →侵入Royce-S1199钝化剂(常温，3－5分钟) →纯水清洗2~3次→干燥。

三、建浴及维护

- 建浴：

选用PVC或PP材质槽体，洗净即可，将Royce-S1199高效钝化剂置于槽内即可使用。

- 槽液控制及维护：

建议客户在连续生产时每班检测一次铁离子含量，使铁离子不超上限值，可更换部份新的Royce-S1199高效钝化剂。在连续生产过程中，建议客户每班至少更换10%的槽液，确保槽液浓度保持最佳状态。

四、注意事项

- 经本产品钝化处理后的工件清洗工序，其水质电导率小于50u/cm；

- 本产品不宜与人体直接接触，详见MSDS；

- 钝化液在使用过程中请注意避免酸的带入。

五、包装及储存

- 本产品采用25Kg/桶的塑料桶包装；

- 本产品宜储存于室温不超过30℃的室内，且应保持室内阴凉、通风、干燥；

- 本产品不宜曝晒，不宜与其它酸碱性物料存放在一起。